БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Малоархангельский филиал

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ»

2019

## 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения комплекта оценочных средств.

Фонд оценочных средств  предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт» в рамках программы профессионального обучения   по профессии  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и содержит материалы для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена.

1.2.Цели и задачи учебной дисциплины – результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-заправлять трактор, самоходную машину топливом и смазывать трактора и все прицепные устройства;

-выявлять и устранять неисправности в работе трактора и самоходной машины;

-производить текущий ремонт и участвовать во всех других видах ремонта обслуживаемого трактора, самоходной машины  и прицепных устройств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами;

-способы выявления и устранения недостатков в работе трактора и самоходной машины.

1.3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля, процессе проведения лабораторно-практических  занятий, тестирования. Текущий контроль проводится в форме устного и письменного опроса. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме комплексного экзамена по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт».

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| -заправлять трактор, самоходную машину топливом и смазывать трактора и все прицепные устройства | Лабораторно-практические работы |
| -выявлять и исправлять неисправности в работе трактора и самоходной машины | Лабораторно-практические работы |
| -производить текущий ремонт и участвовать во всех других видах ремонта обслуживаемого трактора, самоходной машины и прицепных устройств | Лабораторно-практические работы |
| Знания: |  |
| -правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; | Устный опрос Письменный опрос Тестирование |
| -способы выявления и устранения недостатков в работе трактора и самоходной машины. | Устный опрос Письменный опрос Тестирование |

## 2.    ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Дисциплина Техническое обслуживание и ремонт

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы | Кол-во тестовых заданий | Другие оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | количество |
| 1 | Основы материаловедения | 87 | Знание терминов Устный опрос Правильность утверждения | 60 88 60 |
| 2 | Техническое обслуживание тракторов | 40 |  |  |
| 3 | Ремонт тракторов | 31 |  |  |

# 3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

ТЕМА 1: ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

«Основные свойства металлов и сплавов»

Задание 1.Назовите понятие, термин.

1. Способность тел передавать  с той или иной скоростью тепло при нагревании и охлаждении.

2. Температура, при которой  металл полностью переходит из твердого состояния в жидкое.

3. Способность металла проводить электрический ток.

4. Вид деформации металлов и сплавов, характеризуемый увеличением длины тела. Этому виду деформации подвержены тросы грузоподъемных машин, крепежные детали, приводные ремни.

5. Механическое свойство металлов и сплавов тесно связанное с такими свойствами, как прочность, износоустойчивость. Способность сопротивляться внедрению более твердого тела.

6. Вид разрушения под действием часто повторяющихся переменных нагрузок. Подвержены шатуны двигателей, коленчатые валы, поршневые пальцы, поршни.

7. Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять измененную форму после снятия нагрузки.

8. Количество вещества содержащегося в единице объема.

9. Способность металла создавать собственное магнитное поле, либо самостоятельно, либо под действием внешнего магнитного поля.

10. Вид пластичной деформации, характеризуемый уменьшением объема тела под действием сдавливающих его сил.

Ответы

а. Плотность.

б. Теплопроводность.

в. Усталость.

г. Температура  плавления.

д. Пластичность.

е. Электропроводность.

ж. Твердость.

з.  Способность намагничиваться.

и. Сжатие.

к. Растяжение.

Задание 2.Устный опрос

1. Перечислите основные свойства металлов. Объясните их природу на основе электронного строения металлов.

2. Какое строение имеют металлы? Чем отличаются кристаллические вещества от аморфных?

3. Дайте определение кристаллической решетке и кристаллической ячейки. Назовите известные вам типы кристаллических решеток.

4. Что такое анизотропия? Чем объясняется анизотропия кристаллов?

5. Что такое степень переохлаждения? Как она зависит от скорости охлаждения при кристаллизации металлов?

6. Дайте определение следующим понятиям: компонент, фаза, структура.

7. Что называется модифицированием? Какова его цель?

8. Назовите типы сплавов и условия их образования.

9. Какие методы упрочнения сплавов вам известны? Охарактеризуйте их.

10. Что такое перекристаллизация? Как меняются структура и свойства сплавов при перекристаллизации?

11. Что такое дисперсионное твердение? Как меняются структура и свойства сплавов в результате дисперсионного твердения?

12. Что такое наклеп? Как меняются структура и свойства металлов при наклепе?

13. Что такое наклеп? Как меняется структура и свойства металлов при наклепе?

14. Что называется рекристаллизацией? Как определяется температура рекристаллизации?

15. Какая пластическая деформация называется холодной (горячей)? Какая деформация сопровождается упрочнением?

Задание  3. Определите, верны или неверны следующие утверждения:

(написать: верно или неверно)

1. Динамической нагрузкой называют нагрузку, возрастающую медленно от нуля до некоторого предельного значения и далее остающуюся постоянной или изменяющуюся незначительно.

2. Причиной разрушения металлов от усталости является хрупкое состояние, которое объясняется появлением в слабых местах металла постепенно увеличивающихся микротрещин.

3. При выборе металлов и сплавов для изготовления деталей большое значение имеют технологические свойства – способность металла подвергаться различным видам обработки.

4. Железо, медь, никель, алюминий, цинк, олово, свинец, сталь, латунь  не возможно подвергнуть прессованию, прокатке, протяжке, штамповке. Эти металлы и сплавы  не способны без разрушения изменять свою форму при обработке давлением (плохая ковкость).

5. Жидкотекучесть и усадка — это литейные технологические свойства металлов и сплавов.

6. Метод определения марки стали по искре, применяется при наличие станков с соответствующими абразивными кругами и специальных эталонов, используемых для сравнения характера искр.

7. Кислотостойкость – свойство металлов и сплавов сопротивляться воздействию кислотной агрессивной среды.

8. Результаты коррозионной стойкости  металлов и сплавов оценивают количественно,  по скорости коррозии, характеризующейся потерей массы материала.

9. Износостойкость – эксплуатационное свойство металлов и сплавов оказывать сопротивление изнашиванию в процессе трения.

10. Физические свойства металлов влекут за собой изменение химического состава металлов и сплавов.

Задание 4.Тест

(необходимо найти единственно  правильный ответ)

1.Какие из перечисленных ниже свойств металлов являются механическими?

а) жидкотекучесть

б) теплопроводность

в) твердость.

2.Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются технологическими:

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость

б) цвет, температура плавления, теплоемкость

в) прочность, ударная вязкость, выносливость

3.Из указанных свойств металлов и сплавов выберите те, которые не являются эксплуатационными:

а) плотность

б) износостойкость

в)хладностойкость

г) жаропрочность

д)антифрикционность.

4. Чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше,  какого химического элемента присутствует в стали (при определении марки стали по искре)?

а) вольфрам

б) углерод

в) хром.

5. Какая технологическая проба позволяет установить способность материала подвергаться деформации?

а) проба на загиб

б) проба на перегиб

в) проба на навивание

г) проба труб на бортование

6. Укажите вид деформации, на который испытывают заклепки, стяжные болты.

а) сжатие

б) растяжение

в) кручение

г) сдвиг

д) изгиб.

7.Пластичность- это…

а) Температура, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в жидкое.

б) Свойство металла или сплава сопротивляться разрушению под действием внешних сил (нагрузок).

в) Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет снята.

г) Свойство металла, характеризующее способность его подвергаться обработке резанием.

д) Способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять литейную форму.

8. Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.

а) ударная вязкость

б) пластичность

в) относительное удлинение

г) твердость

д) прочность.

9. Выносливость металлов — это…

а) явление разрушения при многократном действии нагрузки

б) свойство, противоположное усталости металлов

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при обработке давлением.

10.Какое из перечисленных ниже свойств металлов не  является механическим?

а) жидкотекучесть

б) пластичность

в) твердость

г) ударная вязкость.

11.Из указанных свойств металлов выберите те, которые  не являются технологическими:

а) прочность, жидкотекучесть, ударная вязкость

б) ударная вязкость, выносливость, температура плавления

в) прокаливаемость, усадка, жидкотекучесть

г) цвет, температура плавления, усадка.

12. Укажите технологическую пробу, позволяющую определить способность проволоки диаметром до 6 мм принимать заданную форму.

а) проба на навивание

б) проба на перегиб

в) проба на загиб

г) проба труб на бортование.

13. Укажите вид деформации, на который испытывают валы машин?

а) сжатие

б) растяжение

в) кручение

г) сдвиг

д) изгиб.

14. Твердость – это…

а) Способность металла образовывать сварной шов, без трещин.

б) Способность материала сопротивляться внедрению в него, более твердого тела (должны обладать металлорежущие инструменты: резцы, сверла, фрезы).

в) Свойство тел проводить с той или иной скоростью тепло при нагревании.

г) Явление разрушения при многократном действии нагрузки.

д) Уменьшение объема или линейных размеров расплавленного металла или сплава при его охлаждении до  комнатной температуры.

15. Назовите свойство металлов, противоположное  ударной вязкости.

а) ударная вязкость

б) пластичность

в) хрупкость

г) твердость

д) прочность.

16. Усталость материалов — это…

а) свойство, противоположное выносливости материалов

б) явление разрушения при многократном действии нагрузки

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при обработке давлением.

17.Способность тела поглощать тепловую энергию при нагревании – это?

а) температура плавления;

б) теплопроводность;

в) теплоемкость;

г) плотность.

18.Способность тел проводить тепло при нагревании и охлаждении — это?

а) температура плавления;

б) теплопроводность;

в) теплоемкость;

г) плотность.

19. Укажите свойства металлов и сплавов, не являющиеся физическими.

а) теплопроводность, теплоемкость, плотность;

б) теплоемкость, способность намагничиваться;

в) кислотостойкость, теплостойкость, окалиностойкость;

г) окалиностойкость, жаростойкость, температура плавления.

«Черные металлы и сплавы»

Задание 1.Основные термины и понятия

1. Термическая обработка, при  которой сталь нагревается до определенной температуры, выдерживается при ней и затем медленно охлаждается в печи для получения равновесной, менее твердой структуры, свободной от остаточных напряжений.

2. Химические элементы, специально вводимые в сплав с целью изменения его строения и свойств (резко улучшающие его свойства).

3. Железоуглеродистый сплав, содержащий менее 2,14 %  углерода.

4. Операция термической обработки, при которой сталь нагревают до температуры, несколько выше критической, выдерживают при этой температуре и затем быстро охлаждают в воде, масле, водных растворах солей.

5. Железоуглеродистый сплав, содержащий более 2,14 % углерода.

6.Операция нагрева стали около  900 С,  с выдержкой при этой температуре  и последующем охлаждении на воздухе (подвергаются штампованные и кованные заготовки из углеродистой и легированной стали).

7. Процесс термической обработки, применяемый после закалки стали с целью устранения внутренних напряжений, уменьшения хрупкости, понижения твердости, увеличения вязкости и улучшения обрабатываемости.

8. Отпуск при невысоком нагреве до температур 120-150 С и выдержка при ней в течении 10-35 часов.

9. Перечислите  кипящие жидкости, используемые при закалке сталей.

10. Самопроизвольное исчезновение внутренних напряжений при комнатной температуре длительное и сопровождается изменением формы и размеров закаленных деталей.

Ответы

а. Чугун.

б.Отжиг.

в. Естественное старение.

г.Легированные.

д.Отпуск.

е. Сталь.

ж.Искусственное старение.

з.  Нормализация.

и.Закалка.

к. Вода, масло.

Задание 2. Устный опрос

1. Назовите основные операции термической обработки сталей.

2. Что такое отжиг? Укажите его назначение.

3. Что такое нормализация? Укажите цели этой операции для сталей разного состава.

4. Что такое закалка? Укажите цели закалки.

5. Что такое закаливаемость и прокаливаемость? Как они зависят от состава сталей?

6. Как можно снизить закалочные напряжения? Укажите способы закалки, понижающие закалочные напряжения. Как влияет конструкция детали на закалочные напряжения?

7. Что такое отпуск и зачем его выполняют?

8. Перечислите, на какие свойства металла влияет размер зерна.

9. Влияние степени переохлаждения на размер зерна.

10. Объясните, как протекает процесс кристаллизации.

11. Охарактеризуйте методы упрочнения металлических сплавов.

12. Что называется сплавом?

Задание 3.Определите, верны или неверны следующие утверждения:

(написать: верно или неверно)

1. Сплавы – это сложные вещества, получаемые сплавлением или спеканием двух или более компонентов.

2. Сплавы могут состоять только из металлов.

3. Основными железоуглеродистыми сплавами являются сталь и чугун. Они представляют собой сплав железа и углерода с некоторыми другими элементами (кремнием, марганцем, хромом, никелем) и относятся к черным металлам.

4. Заготовки подвергают термической обработке в целях улучшения их структуры и снижения твердости, а обрабатываемые детали — для придания им  необходимых свойств: твердости, прочности, износостойкости, упругости.

5. Чем мельче зерно металла в процессе  кристаллизации — тем выше его прочность, вязкость и пластичность.

6. При небольшой степени переохлаждения число зародышей мало, а скорость их роста велика  (мелкое  зерно), а с увеличением степени переохлаждения число зародышей возрастает в большей мере, чем скорость их роста (крупное зерно).

7.  Для определения температуры нагрева, при термической обработки сталей, пользуются специальными приборами — пирометрами. При отсутствии пирометра степень нагрева определяют приблизительно по цвету каления.

8. При нагреве стали на воздухе, ее поверхность окрашивается в различные цвета, называемые цветами побежалости. Каждый цвет побежалости соответствует вполне определенной температуре и может служить указателем для определения степени нагрева при отпуске стали.

9. Отжиг стали служит для выполнения задачи, обратной закалке.

10. Металлы вступают в окислительно — восстановительные реакции с веществами находящимися в окружающей среде и окисляются.

Задание 4.Тест

(необходимо найти единственно  правильный ответ)

1.Укажите, какие металлы относятся к цветным.

а) цинк, медь, олово, свинец;

б) железо, марганец, хром;

в) марганец, золото, вольфрам;

г) молибден, ванадий, железо.

2.Укажите, какие металлы относятся к черным.

а) цинк, медь, олово;

б) свинец, железо, хром;

в) марганец, хром, железо;

г) золото, ванадий, вольфрам.

3.Назовите группу сплавов, основу которых составляет железо.

а) черные;

б) цветные;

в) антифрикционные.

4.Микроскопически однородная система, состоящая из  двух и более компонентов, это?

а) компонент;

б) элемент;

в) сплав;

г) металл.

5. Железоуглеродистый сплав, в котором углерода более 2,14%?

а) сталь;

б) чугун;

в) дюралимин;

г) бронза.

6. Базовым называют компонент в сплаве, которого?

а) меньше;

б) больше;

в) равное количество с другими компонентами.

7. В каких агрегатных состояниях могут находиться металлы и сплавы?

а) твердое и жидкое;

б) жидкое и газообразное;

в) твердое и газообразное;

г) плазма.

8. Какой из перечисленных сплавов является высокохромистой жаростойкой сталью с содержанием  0,4% углерода, хрома 1%, молибдена 14%, ванадия 2%, меди 1%?

а) 60 С2ХА;

б) ШХ6;

в) 4ХМ14В2М;

г) 17ХНГТи.

9. Какой химический элемент, содержащийся в железоуглеродистых сплавах, является вредной примесью?

а) марганец;

б) сера;

в) углерод;

г) кремний;

д) молибден.

10. Какой материал не является  исходным для получения стали?

а) передельный чугун;

б) стальной лом;

в) ферросплавы;

г) железная руда.

«Цветные металлы и сплавы»

Задание 1. Основные термины и понятия

1. Металлы или сплавы, используемые при пайке в качестве промежуточного материала (связки) между  соединяемыми деталями. Имеют более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы.

2. Общее название  группы оловянно-свинцовых, оловянных, малосурьмянистых припоев, имеющих  температуру плавления 145-450 С.

3. Общее название группы многокомпонентных припоев на основе железа, имеющих температуру  плавления 1100-1480 С.

4. Общее название антифрикционных материалов на основе олова и свинца, в состав которых  входят легирующие элементы, придающие им специфические свойства.

5. Общее название сплавов, применяемых для заливки вкладышей подшипников скольжения, работающих при больших окружных скоростях и при переменных и ударных нагрузках.

6. Светло — серый металл с высокими антикоррозионными свойствами. Температура плавления 419 С. Входит в состав медных сплавов (латуней) и твердых припоев.

7. Матово – белый металл. Температура  плавления 231 С. Обладает высокой пластичностью. Применяется в составе припоев, медных сплавов (бронза) и антифрикционных сплавов (баббит).

8. Общее название группы  медно- цинковых припоев (латуней) имеющих температуру  плавления 450-1100 С.

9. Общее название группы материалов, на основе олова, свинца, цинка. Применяют  для изготовления  деталей, эксплуатируемых в узлах трения.

10. Металл матового голубовато – серого цвета. Температура плавления 327 С. Обладает высокой пластичностью. Входит в состав медных сплавов (латуней, бронз), антифрикционных сплавов  (баббиты) и припоев.

Ответы

а. Высокоплавкие.

б. Олово.

в. Припои.

г. Свинец.

д. Баббиты.

е. Цинк.

ж. Антифрикционные.

з.  Легкоплавкие.

и.  Среднеплавкие

Задание 2.Устный опрос

1. Дайте определение основным видам коррозии металлов.

2. Дайте определение газовой коррозии. Причины возникновения. Процесс протекания. Последствия.

3. Профилактика и способы борьбы с газовой коррозией.

4. Почему для изготовления деталей в производстве не применяют чистые металлы?

5. Дайте определение электрохимической коррозии. Причины возникновения. Процесс протекания. Последствия.

6. Профилактика и способы борьбы с электрохимической коррозией.

7. Объясните необходимость добавления в сплав компонентов.

8. Перечислите и охарактеризуйте основные причины возникновения коррозии.

9. Какая из причин возникновения коррозии (на ваш взгляд) наиболее часто  встречается  при эксплуатации машинно – тракторного парка?

10. Какая из причин возникновения коррозии (на ваш взгляд) наиболее опасна при эксплуатации машинно – тракторного парка?  Наименее опасна?

11. Охарактеризуйте применение химически стойких сплавов, как один из методов защиты металлов от коррозии.

12. Охарактеризуйте применение неметаллических покрытий, как один из способов защиты поверхности металлов от коррозии.

13. Охарактеризуйте применение гальванических покрытий, как один из способов защиты поверхностей готовых изделий от коррозии и  восстановление изношенных деталей.

14. Промасливание и консервация деталей, как один из способов защиты поверхностей готовых изделий от коррозии.

15. Перечислите и охарактеризуйте различия в подготовке изделия (детали), перед нанесением гальванического и лакокрасочного  защитных   слоев.

Задание 3. Определите, верны или неверны следующие утверждения:

(написать: верно или неверно)

1. Алюминий обладает электрическим сопротивлением, теплопроводностью и коррозионной стойкостью.

2. Медь отличается от других цветных металлов  тем, что имеет более высокие: теплопроводность, электропроводность, коррозионную стойкость. Выпускается в виде катодов.

3. Латуни по сравнению с медью обладают более высокой прочностью, коррозионной стойкостью и антифрикционными свойствами.

4. Металлокерамика — это сплавы цветных металлов  и железа  после прессования и спекания, пропитанные минеральными маслами, смазками или маслографитовыми эмульсиями.

5. Большинство бронз хорошо поддаются сварке и пайке твердыми и мягкими припоями.

6. Баббиты представляют собой сплавы олова с сурьмой, свинцом, медью, кадмием, никелем. Основное применение – припои железоуглеродистых сплавов.

7. Платина, серебро, золото и их сплавы имеют широкое применение в различных областях техники.

8. Баббиты — это антифрикционные материалы.

9. Припоем называется металл или сплав, предназначенный для соединения деталей пайкой.

10. Температура плавления припоев должна быть выше температуры плавления материалов паяемых деталей.

Задание 4. Тест (необходимо найти единственно  правильный ответ)

1.Серебристо белый металл с низкой плотностью, высокой прочностью, коррозионной  и  химической стойкостью, электропроводностью. Благородный цветной металл.

а) чугун;

б) серебро;

в) ртуть.

2.Тугоплавкий цветной металл, обладающий  высокой электропроводностью. В чистом виде имеет красный цвет на изломе. В природе встречается в чистом виде.

а) вольфрам;

б) марганец;

в) медь;

г) золото.

3. Легирующий элемент- цветной металл, при добавлении  которого в сталь до 18 %,  делает ее устойчивой  к химической  коррозии  (жаропрочной).а) хром;

б) никель;

в) ниобий;

г) титан.

4. Вредная примесь в железоуглеродистых сплавах. Нарушает связь между зернами металла. При наличие в стали приводит к охрупчиванию, в чугуне к хлодноломкости.

а) фосфор;

б) углерод;

в) мышьяк;

г) сера.

5. Какой из перечисленных сплавов имеет название: латунь оловянная с содержанием меди 90%, олова 1%, цинка 8%.

а) ЛА 85-0,6

б) ЛО 90- 1

в)БрОТиН 6-5-4.

6. Какое из предложенных утверждений не верно.

а) сера и фосфор являются основными легирующими компонентами при  производстве сплавов черных металлов;

б) бронзы обладают хорошими литейными и антифрикционными свойствами, высокой прочностью и твердостью, коррозионной стойкостью и хорошо обрабатываются резанием;

в) сплавы на основе алюминия и меди (АЛ7;  АЛ12) обладают высокими литейными свойствами, применяют для отливки головок цилиндров маломощных двигателей воздушного охлаждения.

7. Название легирующего химического компонента, индекс при маркировке сплавов цветных металлов – Т?

а) тантал;

б) титан:

в) галлий;

г) висмут.

8. Укажите индекс ценного легирующего химического элемента, при введении которого в сплаве улучшаются прочность, пластичность и коррозионная стойкость.

а) С;

б) Мц;

в) Н;

г)Кр.

9.  Самый легкий и распространенныйцветной металл  в природе. При маркировке стали, имеет индекс — Ю.

а) ванадий;

б) свинец;

в) серебро;

г) алюминий.

10. Вредная примесь сплавов черных металлов. Чугун делает красноломким.

а) сера;

б) фосфор;

в) бор.

11. Дорогой, редкий и дефицитный цветной металл. Является легирующим компонентом в цветных и черных металлах. Повышает  твердость.

а) вольфрам;

б) висмут;

в) селен.

12. Укажите легирующий элемент, повышающий  твердость стали, но делает ее чувствительной к перегреву. При содержании более 1% делает сплав износоустойчивым.

а) мышьяк;

б) цинк;

в) марганец;

г) свинец.

13. Название легирующего элемента стали, улучшающего  литейные свойства, твердость, кислотоупорность  данного сплава.

а) кремний;

б) никель;

в) бор.

14. Основной компонент стали, содержащийся в пределах, не превышающих  2,14 %.

а) водород;

б) углерод;

в) железо;

г) марганец.

15. Укажите буквенное обозначение железа, при  маркировке сплавов цветных металлов.

а)Внм;

б) Су;

в  Мш;
г) Ж.

Классификация металлов и сплавов

Задание 1. Основные термины и понятия

1. Стали, предназначенные для изготовления деталей подшипников качения (наружных и внутренних колец, шариков, роликов).

2. Стали повышенной обрабатываемости резанием. При их обработке достигается высокая производительность, обеспечивается малая шероховатость обработанной поверхности, хорошее стружкообразование.

3. Стали, основное требование к которым – высокий предел упругости, что гарантирует отсутствие пластической деформации при нагрузках.

4. Мелкие внутренние трещины, появляющиеся в кованых или катаных сталях. Причина образования – присутствие повышенного количества водорода.

5. Литейные, железоуглеродистые  сплавы, используемые  для производства отливок. Обладают хорошей жидкотекучестью и малой усадкой.

6. Основное свойство быстрорежущих сталей, благодаря которому они сохраняют высокую твердость при нагреве до температур свыше  600 С.

7. Материалы, состоящие из зерен карбидов или карбонитридов тугоплавких металлов в количестве 80%, соединенных металлической связкой. Основной метод изготовления – порошковая металлургия.

8. Конструкционный материал с особыми механическими, химическими теплофизическими свойствами. Применяется в качестве инструментального материала.

9. Сопротивление металла ползучести и разрушению в области высоких температур при длительной нагрузке.

Ответы

а) Стали рессорные.

б) Режущая керамика.

в) Теплостойкость.

г) Стали автоматные.

д) Стали шарикоподшипниковые.

е)  Чугуны.

ж) Сплавы твердые.

з)  Жаропрочность.

и)Флокены.

Задание 2.Устный опрос

1. Назовите примеси сталей. Какие примеси являются вредными, а какие полезными?

2. Что такое красноломкость? Как предупредить этот дефект?

3. Как разделяются стали по качеству?

4. Как обозначаются марки углеродистых и легированных сталей?

5. Какие стали являются легированными? Какова цель легирования?

6. Назовите марки улучшаемых, рессорно – пружинных и шарикоподшипниковых сталей?

7. Укажите технологию упрочнения деталей. Какие свойства необходимо обеспечить при термической обработке?

8. Укажите особенности автоматных сталей.

9. Перечислите виды чугунов.

10. Охарактеризуйте наиболее и наименее прочные чугуны.

11. Как получают отливки из серого, высокопрочного и ковкого чугунов?

12. Укажите маркировку чугунов.

13. Охарактеризуйте марки сталей, устойчивых против коррозии. Укажите области применения этих сталей.

14. Что такое жаропрочность и жаростойкость? Назовите области применения жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов.

15. Назовите материалы, обладающие низким электрическим сопротивлением (проводники) и высоким сопротивлением. Укажите область их применения.

16. Назовите марки и области применения износостойких сталей.

17. Какие высокопрочные стали,  вы знаете?

Задание 3.  Определите, верны или неверны следующие утверждения:

(написать: верно или неверно)

1. Элементы, специально вводимые в сплав для получения требуемых свойств, называют легирующими.

2. По назначению стали классифицируют  на конструкционные (для изготовления деталей машин и различных конструкций),  инструментальные (для режущего, измерительного, поверочного инструмента) и стали  с особыми физическими свойствами (для деталей специального назначения).

3.  Высокопрочный чугун является важным конструкционным материалом, в котором сочетаются многие ценные свойства стали и чугуна (маркируется буквами ВЧ). Основной недостаток – повышенная хрупкость.

4. Бронзы обладают хорошими литейными и антифрикционными свойствами, высокой прочностью и твердостью, коррозионной стойкостью и хорошо обрабатываются резанием.

5. Сплавы на основе алюминия и меди (АЛ7;  АЛ12) обладают высокими литейными свойствами. Применяют для отливки головок цилиндров маломощных двигателей воздушного охлаждения. Образуют неразъемные соединения посредством сварки.

6. Механические и другие характеристики сталей и чугунов могут быть значительно повышены за счет введения в их состав легирующих компонентов.

7. Металлокерамические детали обладают высокой износостойкостью благодаря способности впитывать смазку в имеющиеся поры.

8. В качестве антифрикционных сплавов применяют оловянистые, свинцовые и кальциевые баббиты, свинцовистые бронзы и антифрикционные сплавы на алюминиевой основе (применяют в качестве материала трущихся поверхностей вкладышей коленчатых валов двигателей и различных втулок).

9. Инструменты из композитов имеют высокую твердость, температурную стойкость, способность длительное время сохранять режущую кромку.

10. В зависимости от химического состава и назначения доменные чугуны делятся на  передельные, специальные (ферросплавы), и литейные.

Задание 4.Тест (необходимо найти единственно  правильный ответ)

1.Укажите, какой элемент в железоуглеродистых сплавах относится к вредной примеси?

а) марганец;

б) сера;

в) хром;

г) кремний.

2. Какой химический элемент уменьшает способность к ковке и свариваемость. Делает сталь ломкой при нагреве?

а) фосфор;

б) молибден;

в) сера.

3. Какой из перечисленных материалов не является исходным для получения стали?

а) передельный чугун;

б) чугун;

в) ферросплавы;

г) железная руда.

4. Укажите полезные примеси, раскислители стали.

а) марганец и кремний;

б) хром и никель;

в) молибден и ванадий.

5. Какие стали при маркировке обозначают буквами Ст и цифрой, указывающий порядковый номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 …?

а)  инструментальные углеродистые;

б) стали обыкновенного качества;

в) легированные стали.

6. Среднелегированные стали те, у которых легирующих элементов …?

а) до 2, 05%;

б) от 2,5 до 10%;

в) свыше 10%.

7. Сталями особо высокого качества являются те, у которых…?

а) серы до 0,06%, фосфора до 0,07%;

б) серы до 0,035%, фосфора до 0,035%;

в) серы не более 0,025%, фосфора не более 0,025%;

г) серы не более 0,015%, фосфора не более 0,025%.

8.Укажите, какие стали относятся к группе по степени раскисления (по степени удаления кислорода из стали) при классификации?

а) спокойные, кипящие, полуспокойные;

б) конструкционные, инструментальные;

в) стали обыкновенного качества, качественные, высококачественные.

9. Какие чугуны белые, предназначены для изготовления стали?

а) ферросплавы;

б) литейные;

в) передельные.

10. Укажите, какие чугуны имеют марку ВЧ  по ГОСТ7293–54?

а) ковкие;

б) высокопрочные;

в) литейные коксовые;

г) серые.

11. Какую высококачественную сталь при маркировке обозначают буквой «Р»?

а) электротехническая;

б) шарикоподшипниковая;

в) автоматная;

г) быстрорежущая.

12. Укажите марку углеродистой стали обыкновенного качества, кипящую, № марки 1, второй категории, поставляемую потребителям по механическим свойствам (группа А).

а) Ст1кп2;

б) Ст2кп1;

в) Ст1.

13. При введении какого легирующего компонента в сталь повышается твердость, прочность, коррозионная стойкость. В больших количествах делает сталь нержавеющей.

а) марганец;

б) алюминий;

в) никель;

г) хром.

Тема  « Неметаллические материалы "

Задние 1.Основные термины и понятия

1. Основа любой пластмассы, связывает компоненты пластмассы в монолитное целое, придает ей главные свойства.

2. Материалы, применяемые для выравнивания окрашиваемой поверхности. Не улучшают механические качества лакового покрытия, при значительной толщине снижают его прочность.

3. Крестообразные заплаты из прорезиненного корда. Применяются для усиления поврежденных участков при ремонте сквозных повреждений покрышек.

4. Композиции на основе полимеров, обеспечивающие герметизацию (непроницаемость). Имеют высокую адгезию к металлам, дереву, бетону и являющиесямаслобензостойкими.

5. Пленкообразующие материалы,  которые после нанесения на обрабатываемую поверхность образуют связанные с этой поверхностью пленки.

6. Светопрозрачный материал в виде листового материала – термопластичный полимер.

7. Продукт химического превращения (вулканизации) каучуков.

8. Материалы с замкнутой пористой структурой. Газообразный наполнитель, находящийся в ячейках, изолирован от атмосферы.

9. Свойство полимеров – самопроизвольное и необратимое изменение свойств,  вследствие разрушения связей в цепях макромолекул. Развивается в результате действия кислорода, озона, кислорода воздуха.

10. Свойство лакокрасочных материалов— прочность  прилипания пленки к поверхности, определяется в баллах по отслаиванию и шелушению лакокрасочной пленки.

Ответы

а) Пластырь.

б) Герметик.

в) Пенопласт.

г) Органическое стекло.

д) Полимер.

е) Старение.

ж) Адгезия.

з)  Шпатлевка.

и) Клей.

к) Резина.

Задание 2.

1. Охарактеризуйте структуру полимеров.

2. Перечислите  виды пластмасс.

3. Назовите особенности эластомеров.

4. Способы получения резины.

5. В чем заключается процесс вулканизации?

6. Какие существуют виды изнашивания резин?

7. Охарактеризуйте свойства пластмасс. Назовите область их применения.

8. Охарактеризуйте структуру неорганических стекол.

9. Способы повышения механических свойств стекол.

10. Охарактеризуйте структуру древесины.

11. Влияние влажности на свойства древесины.

12. Применение древесных материалов в процессе эксплуатации машинно – тракторного парка.

Задание 3.  Определите верны или не верны следующие утверждения

(написать: верно или неверно)

1. Покрытия из неорганических материалов наносят на поверхности с целью защиты поверхности металлов от коррозии, снижения коэффициента трения, повышения жаро- и износостойкости.

2. Эпоксидные композиции  используют для защиты сталей и цветных сплавов в автотракторной  технике

3. Покрытия из резиновых материалов используют для защиты стальных изделий от коррозии и абразивного изнашивания.

4. Характерной особенностью пластмасс является то, что в зависимости от используемых для их производства компонентов, соотношения этих компонентов  и технологического режима можно получать материалы с ярко выраженными свойствами.

5. На интенсивность протекания процесса старения пластмассовых деталей: свет, теплота, влага и кислород,  не оказывают  особого влияния.

6. К наиболее характерным достоинствам клеевых соединений относятся: устойчивость к старению,  хорошая температурная стойкость и механическая прочность.

7. Эпоксидная смола и отвердитель токсичны, поэтому обращение с клеем требует соблюдения мер предосторожности.

8. Нанесение лакокрасочных материалов не требует обязательной подготовки окрашиваемой поверхности.

9. В результате применения шин новых типов, современных высококачественных резин и тканей удалось повысить важные эксплуатационные качества автомобилей: проходимость, грузоподъемность, топливную экономичность, скорость и безопасность движения.

10. Высоким качеством отличается эпоксидный клей, применяемый для склеивания металла, пластмасс, стекла и других твердых материалов в разных сочетаниях.

Задание 4.Тест

(необходимо найти единственно  правильный ответ)

1. Листовой материал, изготовленный из растительных волокон и целлюлозы. Применяют как  электроизоляционный, прокладочный и уплотнительный материал.

а) фибра;

б) бумага;

в) картон;

г) слюда.

2. Материал, применяемый для изготовления шайб, прокладок и втулок. Разновидность бумажного  материала, пропитанного раствором хлористого цинка. Отличается высокой прочностью. Масло и бензостоек.

а) фибра;

б) бумага;

в) картон;

г) слюда.

3.Пленочный пластик, покрытый слоем  перхлорвинилового клея. Его выпускают различных  размеров и цветов.

а) слюда;

б) изоляционная прорезиненная лента;

в) липкая изоляционная лента.4.Листовой пористый материал, изготовленный из волокон шерсти. Воздушные поры в нем  составляют не менее 75 %  объема. Он обладает  высокими теплоизоляционными, звукоизолирующими, а также амортизирующими свойствами. Используют для набивки сальниковых уплотнений им изготовления прокладок.

а) минеральная вата;

б)паронит;

в) войлок.

5. Материал, предназначенный для герметизации неподвижных соединений, деталей и сборочных единиц (работающих в водяных, пароводяных, кислотно-щелочных и масляно-бензиновых  средах.

а) уплотняющая жидкая прокладка ГИПК- 244;

б) уплотняющая замазка У-20А;

в) герметик Эластосил 137-53.

6. Продукт переработки металлургических или топочных шлаков, служит для изоляции поверхностей с низкими и высокими температурами нагрева.

а)дермантин;

б) минеральная вата;

в)паронит;

г) войлок.

7. Материал, предназначенный для создания различных неразъемных соединений требуемой прочности.

а) клеи;

б)автобим;

в) герметик.

8. Название клея, представляющего собой продукт полимеризации винил – цетата. Обладает хорошими пленкообразующими свойствами. Растворим во многих растворителях. Основное применение — склеивание бумаги, ткани, кожи, керамики, дерева.

а) казеиновый;

б) ПВА;

в) синтетический.

9. Листовой материал из асбеста, каучука и наполнителей. Применяют для  уплотнения водяных и паровых магистралей, а также для уплотнения трубопроводов и арматуры для нефтепродуктов: бензина, керосина, масла.

а) войлок;

б)дермантин;

в)паронит.

10. Материал, представляющий собой тугоплавкий слоистый минерал. Обладает высокими электроизоляционными свойствами и применяется как диэлектрик в конденсаторах, электрогенераторах, стартерах.

а) прессшпан;

б) фибра;

в) слюда;

г) бумага.

Тема  « Горючесмазочные материалы и эксплуатационные      жидкости »

Задание1. Основные термины и понятия

1. Что возникает  при работе прогретого карбюраторного двигателя на полной нагрузке, при небольшом числе оборотов коленчатого вала, когда скорость распространения фронта пламени достигает 1500-2000 метров в секунду?

2. Название числа, которым оценивают детонационную стойкость бензина.

3. Название компонента, добавляемого в бензин, с целью повышения октанового числа.

4. Недопустимая примесь в бензине, при замерзании образует кристаллы.

5. Минимальная температура, при которой увеличение скорости протекающих в топливе термических реакций приводит к интенсивному саморазогреванию смеси и пламенному горению при отсутствии постороннего источника воспламенения.

6. Вещества, образующие нерастворимые липкие, вязкие осадки темного цвета. Отлагаются на стенках топливных баков, топливопроводов, камере сгорания и при высоких температурах  коксуются и превращаются в нагар.

7. Топливо, самый массовый продукт применяемый при эксплуатации машинно – тракторного парка. Обладает лучшей топливной экономичностью, лучшей физической и химической стабильностью.

8.Физико – химическое свойство дизельного топлива, характеризующее его подвижность, величину внутреннего трения.

9. Название температуры дизельного топлива, при котором оно загустевает настолько, что уровень его остается неподвижным в течение одной минуты при наклоне стандартной пробирки с топливом на 45 градусов.

10. Горючесмазочные материалы, применяемые  для уменьшения потерь энергии на трение и для снижения износа  трущихся деталей.

11. Показатель качества пластичных смазок, характеризует консистенцию (густоту) смазки по глубине погружения в нее конуса стандартных размеров и массы.

Ответы

а) Октановое.

б) Вода.

в) Смолы.

г) Вязкость.

д) Масла.

е) Детонация.

ж) Присадка.

з)Самовоспламеняемость.

и) Дизельное.

к) Застывание.

л)Пенетрация.

Задание 2.Устный опрос

1. От чего происходит изменение свойств масел при работе?

2. Перечислите следствия изменения свойств масел в процессе эксплуатации.

3. Объясните влияния растворимых и нерастворимых примесей на эксплуатационные качества масел.

4. Как изменяются следующие критерии масла в процессе эксплуатации: цвет, вязкость, содержание механических примесей, воды.

5. Как можно определить  содержание в масле нерастворимых примесей по масляному пятну:

6. Раскройте способ определения пригодности масла по меткам на конце маслоуказателя.

7. Раскройте метод обнаружения воды в масле.

8. Почему нельзя допускать эксплуатацию автомобиля на бензине не соответствующей марки?

9. Назовите и охарактеризуйте основные способы определения наличие примесей в бензине.

10. Охарактеризуйте технические жидкости.

11. Марки, назначение и способы эксплуатации охлаждающих жидкостей.

13. Охарактеризуйте современные незамерзающие жидкости.

14. Марки, назначение и способы эксплуатации тормозных жидкостей.

15. Марки, назначение и эксплуатация амортизационных жидкостей.

16. Марки, назначение и эксплуатация пусковых жидкостей.

17. Электролит для кислотных аккумуляторных батарей, техника безопасности при работе с кислотой.

Задание  3. Определите верны или не верны следующие утверждения

(написать: верно или неверно)

1. От карбюраторных качеств бензина (фракционный состав, давление насыщенных паров, детонационная стойкость) зависит безотказность работы двигателя.

2. Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость бензина.

3. Автомобильный карбюраторный двигатель может развивать необходимую мощность, иметь нормальный износ деталей и быть экономичным при работе только на бензине соответствующего качества.

4. С учетом климатических условий эксплуатации бензины выпускают двух сортов. Летние (с 1 апреля по 1 октября во всех районах России кроме северных и северо-восточных) и зимние (с 1 октября по 1 апреля).

5. Капля  дизельного топлива не оставляет пятна (испаряется бесследно).

6. Минимальная температура воздуха должна быть на 10-15 градусов выше температуры  застывания эксплуатируемого дизельного топлива.

7. Дизельное топливо достаточно трудно отличить от бензина.

8. Качество смазочных масел снижается из-за попадания в них воды, бензиновых фракций, механических примесей, продуктов износа.

9. По вязкости масла подразделяют на три класса: летние, зимние, всесезонные.

10. При определении возможности дальнейшей эксплуатации масла служат критерии: цвет, вязкость, содержание механических примесей и воды.

Задание 4.Тест

1.Эксплуатационные качества масла зависят от…

а) его качества;

б) содержания различных примесей;

в) физико – химических свойств.

2. Что препятствует перемещению одной детали по поверхности другой?

а) трение;

б) шероховатость;

в) коррозия.

3. Масляная пленка образуется благодаря наличию в масле…

а) присадок;

б) поверхностно – активных полимерных молекул;

в) бензина.

4. Что может повысить вязкость масел?

а) температура;

б) присадки;

в) трение.

5. От чего зависит величина потерь энергии на трение?

а) от силы трения;

б) от характера трения;

в) от вида трения.

6. Какой ГСМ, после бензина, относится к самым массовым продуктам?

а) дизельное топливо;

б) масла;

в) топливо для автомобилей с газобаллонными установками.

7. Какое число характеризует самовоспламеняемость дизельного топлива?

а) октановое;

б) цетановое;

в) кислотное.

8. На сколько % расход топлива у дизельных двигателей ниже, чем у карбюраторных?

а) 5%;

б) 15%;

в) 30%;

г) 50%.

9.Укажите величину цетанового числа у дизельных топлив, согласно техническим условиям?

а) 50;

б) 10;

в) 45;

г) 35.

10. Какая механическая примесь наиболее опасна для дизельного топлива?

а) песок;

б) глинозем;

в) механические частицы.

11. Укажите растворимые примеси бензина, приводящие к интенсивному износу деталей двигателя. Могут находиться в бензине в результате некачественной очистки.

а) водорастворимые минеральные кислоты и щелочи;

б) неактивные сернистые соединения;

в) вода.

12. Какие примеси в бензине приводит к засорению топливных фильтров, жиклеров, топливопроводов. Нарушают работу двигателя, увеличивает износ цилиндров и поршневых колец.

а) смолы в бензине;

б) присадки;

в) механические примеси в бензине.

13. Примеси в бензине, опасные  для цветных металлов. Приводят к ускоренному износу шатунных подшипников коленчатого вала из цветных металлов (кроме алюминия). Допускаются нб 3 мг @ см3.

а) активная сера;

б) органические (нерастворимые) кислоты;

в) смолистые осадки.

14. Присутствие какой примеси, при температуре, ниже О С  опасно в бензине. Образуются кристаллы, которые могут преградить доступ топлива  в цилиндры двигателя. Способствует осмолению бензина, вызывает коррозию топливных баков и резервуаров.

а) вода;

б) неактивные сернистые соединения;

в) активная сера.

15.Сложные химические продукты, получаемые в результате сложных химических реакций (специальные вещества). Добавляют в сотых, тысячных долях  с целью улучшить определенные свойства горюче — смазочного материала. Могут терять эффективность, отфильтровываться, выпадать в осадок.

а) масла;

б) присадки;

в) примеси.

16. Образуют нерастворимые, липкие, вязкие осадки темного цвета, которые отлагаются на стенках топливных баков, топливопроводов, камере сгорания. На стержнях и тарелках впускных клапанов.

а) смолисто – асфальтовые вещества;

б) сернистые соединения;

в) глинозем.

17. Какая из предложенных марок ГСМ расшифровывается как трансмиссионное масло с противозадирными присадками многофункционального действия, 9-ый класс вязкости.

а) АИ-92

б) ДЗп-15/-25

в) М-8-В

г) ТМ-5-9.

18. Какая из предложенных марок ГСМ является автомобильным  бензином, октановое число которого определено по исследовательскому методу не менее 92.

а) ДЗп-15/-25

б) ТМ-5-9

в) М-8-В

г) АИ-92.

19. Укажите, какие из представленных жидкостей не являются эксплуатационными?

а) дизельное топливо;

б) охлаждающая жидкость;

в) тормозная жидкость;

г) вода.

20. Жидкостями для заполнения гидравлических систем являются…?

а) пусковые;

б) амортизационные;

в) электролит;

г) тормозные.

Ответы

«Основные свойства металлов и сплавов»

Основные термины и понятия.

1 б; 2 г; 3 е; 4 к; 5 ж; 6 в; 7 д; 8 а; 9 з; 10 и.

Утверждения

1 н; 2 д; 3 д; 4 н; 5 д; 6 д; 7 н; 8 д; 9 д; 10 н.

Тест

1 в; 2 а; 3 а; 4 б; 5 г; 6 г; 7 в; 8 а; 9 б; 10 а; 11 б; 12 а; 13 д; 14 б; 15 в; 16 а; 17 в; 18 б; 19 в.

«Черные металлы и сплавы»

Основные термины и понятия.

1 б; 2 г; 3 е; 4 и; 5 а; 6 з; 7 д; 8 ж; 9 к; 10 в.

Утверждения.

1 д; 2 н; 3 д; 4 д; 5 д; 6 н; 7 д; 8 д; 9 д; 10 д.

Тест

1 а; 2 в; 3 а; 4 в; 5 б; 6 б; 7 а; 8 в; 9 б; 10 г.

«Цветные металлы и сплавы»

Основные термины и понятия.

1 в; 2 з; 3 а; 4 д; 5 д; 6 е; 7 б; 8 и; 9 ж.

Утверждения

1 д; 2 д; 3 д; 4 д; 5 д; 6 н; 7 н; 8 д; 9 д; 10 н.

Тест

1 б; 2 в; 3 а; 4 г; 5 б; 6 а; 7 б; 8 в; 9 г; 10 б; 11 а; 12 в; 13 а; 14 б; 15 г.

«Классификация металлов и сплавов»

Основные термины и понятия

1 д; 2 г; 3 а; 4 и; 5 е; 6 в; 7 ж; 8 б; 9 з.

Утверждения

1 д; 2 д; 3 н; 4 д; 5 н;  6 д; 7 д; 8 д; 9 д; 10 д.

Тест

1 б; 2 в; 3 г; 4 а; 5 б; 6 б; 7 г; 8 а; 9 в; 10 б; 11 г; 12 а; 13 в.

«Неметаллические материалы»

Основные термины и понятия

1 д; 2 з; 3 а; 4 б; 5 и; 6 г; 7 к; 8 в; 9 е; 10 ж.

Утверждения

1 д; 2 д; 3 д; 4 д; 5 н; 6 н; 7 д; 8 н; 9 д; 10 д.

Тест<o:< span=""></o:<>

1 б; 2 а; 3 в; 4 в; 5 а; 6 б; 7 а; 8 б; 9 в; 10 в.

«Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости»

Основные термины и определения

1 е; 2 а; 3 ж; 4 б; 5 з; 6 в; 7 и; 8 г; 9 к; 10 д; 11 л.

Утверждения

1 д; 2 н; 3 д; 4 д; 5 н; 6 д; 7 н; 8 д; 9 д; 10 д.

Тест

1 в; 2 а; 3 б; 4 б; 5 б; 6 а; 7 б; 8 в; 9 в; 10 б; 11 а; 12 в; 13 б; 14 а; 15 б; 16 а; 17 г; 18 г; 19 а; 20 б.

ТЕМА 2: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА

# 2.1. Тестовые задания для проведения текущего контроля знаний дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт»

Обучающимся предлагается 2 варианта письменной  работы в тестовом исполнении. Каждый вариант содержит 10 заданий с 3-4 ответами, один из которых полный и правильный.

Критерии оценки уровня знаний:

Выполнено правильных ответов от 9 до 10 = 5 баллов;

от 8 до 9 = 4 балла;

от 7 до 8 = 3 балла;

При количестве правильных ответов менее 70 % - выставляется неудовлетворительная оценка.

Эталоны правильных ответов:

Вариант № 1: 1-г, 2-в, 3-б, 4-б, 5-в, 6-в, 7-в, 8-а, 9-в, 10-а.

Вариант № 2: 1-а, 2-а, 3-б, 4-в, 5-а, 6-г, 7-а, 8-б, 9-б, 10-б.

Тексты тестовых заданий № 1:

Вариант № 1

- В какой последовательности совершаются такты в рабочем цикле дизеля?

а/ сжатие, рабочий ход, выпуск, впуск;

б/ рабочий ход, выпуск, впуск и сжатие;

в/ впуск, сжатие, рабочий ход и продувка;

г/ впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск.

2 Чем характеризуется экономичность работы двигателя?

а/ часовым и удельным расходом топлива;

б/ степенью использования теплоты на полезную работу;

в/ удельным расходом топлива.

3.Из каких основных деталей состоит передняя подвеска двигателя Д-243?

а/ из передней опоры двигателя и крышки распределения;

б/ из резинометаллического амортизатора, который гасит вибрацию двигателя;

в/ из опоры двигателя и резинометаллического амортизатора.

4.Каково назначение сапуна в двигателе?

а/ вентилирует картер двигателя;

б/ устраняет повышенное давление газов внутри картера двигателя;

в/ поддерживает атмосферное давление газов в картере двигателя.

5.Какое назначение резиновых колец на нижней поверхности гильзы?

а/ для устранения подтекания воды в картер двигателя;

б/ для тугой посадки гильзы в блоке;

в/ для уплотнения гильзы в блоке цилиндров.

6.Для чего необходим зазор между поршнем и цилиндром?

а/ для уменьшения износа поршня и цилиндра при нагреве двигателя;

б/ для улучшения смазывания поршня и цилиндра;

в/ для предотвращения заклинивания поршня в цилиндре при нагревании.

7.Чем удерживаются вкладыши коленчатого вала от проворачивания и смещения?

а/ тугой посадкой;

б/ плотной посадкой и усиками;

в/ плотной посадкой, а от смещения – усиками.

- Для чего выполнены полости внутри шатунных шеек коленчатого вала?

а/ для центробежной очистки масла, поступающего из коренных шеек;

9. Каково назначение распределительного механизма в двигателе?

а/ для открытия клапанов;

б/ для своевременного открытия впускных клапанов с целью впуска воздуха

в/цилиндры двигателя;
            в/ для своевременного открытия клапанов с целью впуска воздуха в цилиндры

и выпуска газов.

10. С какой целью распределительные шестерни устанавливают по меткам?

а/ для того, чтобы моменты открытия и закрытия клапанов, подача топлива в

цилиндры соответствовали определенному положению коленчатого вала;

б/ для согласования работы кривошипно-шатунного и газораспределительного

механизмов двигателя;

в/ для обеспечения правильной работы газораспределительного механизма.

Вариант № 2.

- Какие основные системы имеются в дизельном двигателе?

а/питания. смазочная, охлаждения и запуска;

б/ питания, регулирования, охлаждения и запуска;

в/ питания, смазочная, охлаждения, зажигания и запуска;

г/ смазочная, охлаждения, питания, регулирования и зажигания.

- От чего зависит мощность двигателя?

а/ от объема, числа цилиндров, оборотов коленчатого вала и степени сжатия;

б/ от диаметра цилиндров и частоты вращения коленчатого вала;

в/от числа цилиндров, оборотов коленчатого вала и силы давления газов.

- Из каких основных деталей состоит кривошипно-шатунный механизм?

а/ цилиндры, поршни, шатуны, маховик и головка цилиндров;

б/ цилиндры, поршни с кольцами и пальцами, шатуны, коленчатый вал и

маховик;

в/ цилиндры, поршни, шатуны, коленчатый вал, маховик, головка цилиндров и

блок-картер.

- Для чего гильза цилиндра выступает над плоскостью блок-картера?

а/ для плотного контакта буртика гильзы с плоскостью головки цилиндров;
    б/ чтобы прижать гильзу к посадочному месту в блоке цилиндров;

в/ в результате выступания гильзы прокладка обжимается головкой блока и

достигается надежная герметизация.

- Назначение кривошипно-шатунного механизма двигателя.

а/ для  преобразования возвратно-поступательного движения поршня во

вращательное движение коленчатого вала;

б/ для преобразования возвратно-поступательного движения поршней;

в/ для передачи тягового усилия на коленчатый вал.

- Для чего необходим зазор в замке поршневых колец?

а/ для теплового расширения колец при нагревании;

б/ для упругой подвижности колец в канавках;

в/ зазор в стыке позволяет сжимать кольца.

- Каким сплавом покрывают внутреннюю поверхность вкладышей?

а/ баббитом, свинцовистой бронзой или алюминиевым сплавом;

б/ свинцовистой бронзой, алюминиевым сплавом АСМ или АО-20;

в/ алюминиевым сплавом АСМ (алюминий, сурьма, магний) или АО-20.

- Чем отличается верхний коренной вкладыш от нижнего?

а/ наличием канавки для сбора и распределения масла по шейкам;

б/ наличием отверстия и канавки для подвода масла и его распределения по

шейкам вала;

в/ наличием канавки для того, чтобы вкладыши не заклинивали вал.

- Из каких основных деталей состоит распределительный механизм дизеля?

а/ распределительный вал, штанги, толкатели, коромысла и клапаны;

б/ распределительные шестерни, распределительный вал, толкатели, штанги,

коромысла и клапаны;

в/ распределительные шестерни, коленчатый вал, кулачковый вал, толкатели,

штанги, коромысла и клапаны.

- Почему шестерня распределительного вала в 2 раза больше коленчатого?

а/ для обеспечения правильной работы кривошипно-шатунного механизма;

б/ для того, чтобы за 2 оборота коленчатого вала каждый клапан открылся 1 раз;

в/ для уменьшения частоты вращения распределительного вала.

Тексты тестовых заданий № 2:

Вариант № 1.

1 Что такое время реакции водителя?

1-время с момента обнаружения опасности до полной остановки;

2-время для переноса ноги на педаль тормоза;

3-время с момента обнаружения опасности до принятия мер.

2 Как алкоголь влияет на время реакции водителя?

1-время реакции уменьшается; 2-время реакции увеличивается;

3-время не изменяется.

3 При движении в тумане расстояния до предметов представляются:

1-соответствущим действительности;

2-меньше действительного; 3-больше действительного.

4 Как изменяется поле зрения при увеличении скорости?

1-не изменяется; расширяется; сужается.

5 Длительный разгон на пониженной передаче приведет:

1-к уменьшению расхода топлива; 2-к увеличению;

3-расход топлива не изменяется.

6 Для прекращения заноса из-за резкого торможения, необходимо:

1-продолжить торможение; 2-выключить сцепление; 3-прекратить торможение.

7 Как изменяется центробежная сила при увеличении скорости на поворотах?

1-увеличивается пропорционально  увеличению скорости;

2-увеличивается пропорционально квадрату увеличения скорости;

3-не изменяется.

8 В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте?

1-не смещается; 2-смещается к центру поворота;

3-смещается к центру перекрестка.

9 Как можно уменьшить центробежную силу на повороте?

1-увеличить скорость; 2-уменьшить скорость; 3-уменьшить радиус поворота.

10 Какую передачу необходимо выбирать на крутых спусках?

1-чем круче спуск, тем выше передача; 2- чем круче спуск, тем ниже передача;

3-выбор передачи не зависит от крутизны спуска.

Эталоны правильных ответов: 1-3, 2-2, 3-3, 4-3, 5-2, 6-3, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2.

Вариант № 2

1 Среднее время реакции водителя составляет:

1-0,5 секунды; 2-1 секунда; 3-2 секунды.

2 Как изменяется тормозной путь при увеличении скорости?

1-изменяется пропорционально увеличению скорости;

2-не изменяется, так как не изменился вес машины;

3-изменяется пропорционально квадрату увеличения скорости.

3 При недостаточной видимости необходимо, чтобы остановочный путь был:

1-меньше расстояния видимости; 2-больше расстояния видимости.

4 Наименьший расход топлива обеспечат:

1-резкое ускорение с плавным замедлением; 2- плавные ускорения и замедления;

3-плавное ускорение с резким замедлением.

5 При резком повороте руля на скользкой дороге возник занос. Ваши действия?

1-выключить сцепление; 2-быстро и плавно повернуть руль в сторону заноса,

опережающим действием руля выравнять траекторию; 3-нажать на тормоз.

6 Возник занос из-за резкого ускорения. Ваши действия?

1-уменьшить нажатие на педаль «газа»; 2-не менять положения педали;

3-усилить нажатие на педаль.

7  Как восстановить эффективность тормозных механизмов после водной

преграды?

1-продолжить движение, натянув рычаг ручного тормоза;

2-«просушить» тормозные колодки непродолжительными нажатиями на тормоз;

3-продолжить движение на малой скорости.

8  Как изменится тормозной путь при движении с прицепом?

1-уменьшится, так как прицеп оказывает сопротивление движению;

2-не изменяется; 3-увеличиваеся.

9  Чем опасно длительное торможение на крутых спусках?

1-увеличивается износ шин; 2-перегреваются тормозные колодки;

3-увеличивается износ тормозных механизмов.

10  Какое преимущество дают цепи на шинах в холодное время?

1-исключают занос; 2-дают возможность двигаться с большей скоростью;

3-уменьшают проскальзывание и пробуксовывание.

Эталоны правильных ответов: 1-2, 2-3, 3-1, 4-2, 5-2, 6-1, 7-2, 8-3, 9-2. 10-3.

## ТЕМА 3. РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

1. Какой процесс изображен на рисунке?

1. Очистка поверхности.

2. Обезжиривание поверхности.

3. Хромирование поверхности.

4. Травление поверхности.

2. Для каких целей применяется показанное на рисунке оборудование?

1. Для шлифования шатунных шеек коленчатого вала.

2. Для устранения прогиба коленчатого вала.

3. Для измерения радиуса кривошипа.

4. Для выявления трещин в шейках коленчатого вала.

3. Чему равна допустимая величина овальности шеек коленчатого вала?

1.Коренных шеек – 0,05 мм, шатунных – 0,07 мм.

2.Коренных шеек – 0,07 мм, шатунных – 0,05 мм.

3.Коренных шеек – 0,50 мм, шатунных – 0,70 мм.

4.Коренных шеек – 0,70 мм, шатунных – 0,50 мм.

4. Чему должна быть равна упругость поршневых колец двигателя Д-240?

| Назначение поршневого кольца | Величина упругости, Н |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Верхнее компрессионное Компрессионное Маслосъемное | 6,0 – 8,5 5,0 – 7,5 3,3 – 5,2 | 600 – 850 500– 750 330 - 520 | 60 – 85 50 – 75 33 - 52 | 0,60 – 0,85 0,50 – 0,75 0,33 – 0,52 | 50 – 75 60 – 85 33 - 52 |

5. С какой целью в инжекторной системе впрыска топлива используется датчик массового расхода воздуха?

1. Измерение количества кислорода в выхлопных газах и соответственное обеднение или обогащение состава горючей смеси.

2. Измерение количества воздуха, поступающего в цилиндры двигателя и соответственное изменение подачи бензина.

3. «Считывает» положение дроссельной заслонки.

4. Осуществляет контроль и управление давлением топлива в топливной рампе.

6. Что показано на рисунке и обозначено буквами?

1. Строение сварочной дуги: А – зона шва и сплавления, В – зона термического влияния, С – зона науглероживания, L – длина дуги.

2. Строение пламени газовой горелки: А – ядро пламени, В – зона неполного сгорания, зона полного сгорания, L – длина ядра.

7. Допускается ли осевое смещение коленчатого вала в блоке цилиндров?

1. Не допускается.

2.Допускается только после текущего ремонта.

3.Допускается в пределах 0,15 …0,31 мм.

4. Допускается в пределах 1,5 …3,1 мм.

8. Чему равно усилие прогиба ремней привода водяного насоса системы охлаждения двигателя СМД-60?

1. 15 – 20 мм при усилии 150 – 200 Н.

2. 5 – 10 мм при усилии 250 – 300 Н.

3. 15 – 20 мм при усилии 1,5 – 2,0 Н.

4. 8 – 14 мм при усилии 40 – 50 Н.

9. Схема какой операции показана на рисунке?

1. Измерение производительности вакуумной установки.

2. Проверка вакуумпровода на герметичность.

3. Проверка вакуумпровода на засоренность.

4. Промывка вакуумпровода.

тест 10. В каком направлении протекает электрический ток между электродами при восстановлении деталей электролитическим наращиванием?

1. От катода к аноду.

2. От анода к катоду.

3. Ток не протекает.

4. Меняет направление с частотой 50 раз в секунду.

11. Выберите правильную характеристику приведенного на рисунке способа газовой сварки.

1. Левый способ, рекомендуется для наплавки и сварки металлов толщиной более 5 мм.

2. Левый способ, рекомендуется для сварки металлов толщиной менее 5 мм.

3. Правый способ, рекомендуется для наплавки и сварки металлов толщиной менее 5 мм.

4. Правый способ, рекомендуется для сварки металлов толщиной более 5 мм.

12. Можно ли определить наличие предельного износа седла клапана по величине утопания в нем тарелки клапана? Если «да», то чему равна предельно допустимая величина такого утопания?

1. Можно, если клапан новый, допустимая величина по маркам двигателей в пределах 2,0 мм.

2. Нельзя.

3. Можно, если клапан новый, допустимая величина по маркам двигателей в пределах 0,2 мм.

4. Можно, но только после фрезерования седла, допустимая величина по маркам двигателей в пределах 2,0 мм.

13. С какой целью в инжекторной системе впрыска топлива используется датчик скорости автомобиля и что должно произойти при его отказе?

1. По импульсам датчика определяется цилиндр, время подачи топлива и опережения зажигания, при отказе двигатель остановится.

2. Определяет угловое положение распределительного вала, при отказе система впрыска должна переключиться на попарно-параллельный режим.

3. Контролирует скорость автомобиля по частоте импульсов, при отказе произойдет ухудшение динамических характеристик, двигатель может глохнуть на холостом ходу.

14. Какой величине должно равняться давление впрыска топлива форсунками, МПа?

1. Бесштифтовыми -12,5…13,0. Штифтовыми - 17,5 … 18,0;

2. Штифтовыми - 2,5…3,0. Бесштифтовыми - 7,5 … 8,0;

3. Штифтовыми -12,5…13,0. Бесштифтовыми - 17,5 … 18,0;

4. Бесштифтовыми -25,0…30,0. Штифтовыми – 35,0 … 38,0.

15. Номинальный размер отверстия гильзы цилиндров двигателя СМД-60 равен 130 мм. Чему равен ремонтный размер гильзы?

1. 130,7 мм

2. 130,5 мм

3. 130,2 мм

4. 130,0 мм

16. По какой из формул можно рассчитать усилие затяжки резьбового соединения?

1.Ммах = 10-3 d3σв

2. d = (1,2…1,5)tн

3. Qт = 0,001 qт nном.?

17. В каком ответе правильно указаны углы заточки фрез для обработки седел клапанов?

1. 45о, 75о, 15о

2. 35о, 55о, 15о

3. 55о, 85о, 25о

4. 45о, 85о, 30о

5. 45о, 75о, 35о

18. Что необходимо сделать для того чтобы собрать соединение деталей, имеющих указанные размеры: диаметр вала 28,64 мм, диаметр отверстия 28,52 мм?

1.Обе детали нагреть.

2.Обе детали охладить.

3.Вал нагреть, отверстие охладить.

4.Отверстие нагреть, вал охладить.

19. Если на поршне установлены 3 компрессионных и 1 маслосъёмное кольцо, то под какими углами должны быть разведены замки колец?

1. Не имеет принципиального значения.

2.120о.

3. 90о.

4. 180о.

20 тест. Укажите допустимую величину несоосности отверстий коренных опор и инструмент для ее измерения.

1. Допустимая несоосность ± 0,015 мм, инструмент – микрометрический нутромер.

2. Допустимая несоосность ± 0,15 мм, инструмент – индикатор часового типа.

3. Допустимая несоосность ± 0,0015 мм, инструмент – нутромер.

4. Допустимая несоосность ± 0,015 мм, инструмент – эталонная оправка с индикатором часового типа.

5. Допустимая несоосность ± 0,15 мм, инструмент – индикаторный нутромер.

21. Чему равен момент затяжки гаек шпилек коренных подшипников двигателя Д-65?

1. 220 – 250 Н∙м;

2. 20 – 22 Н∙м;

3. 2000 – 2200 Н∙м;

4. 0,20 – 0,22 Н∙м.

22. Чему равна требуемая величина кольцевой полоски на фаске клапана после притирки?

1. 2,5…3,0 мм;

2. 1,5…3,0 мм;

3. 1,5…2,5 мм;

4. 0,5…1,5 мм;

23. Допускается ли заглушение трубок радиатора при его ремонте?

1. Не допускается.

2. Допускается не более 50%.

3. Допускается не более 5%.

4. Допускается не более 0,5%.

24. Какие правила или технические требования иллюстрирует данный рисунок?

1. Порядок работы цилиндров в рядных и V-образных двигателях.

2. Последовательность затяжки многоболтовых соединений.

3. Места измерения диаметров шеек коленчатого вала.

4. Последовательность регулировки тепловых зазоров ГРМ рядных и V-образных двигателей.

25. Какая из формул предназначена для расчета диаметра сварочного электрода?

1. d = (1,2…1,5)tн;

2. Рз =0,02 N b;

3. d = 0,5t + 1;

4. d = 0,5t + 2.

26. В каком из ответов правильно указаны технические характеристики сварочного трансформатора?

| № ответа | Вид сварочного тока | Напряжение | Пределы регулирования силы тока |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичное | сварочное |  |
| 1 | Постоянный | 220/380 В | 65 В | 30-50 А |
| 2 | Переменный | 220/380 А | 220 А | 220-900 В |
| 3 | Переменный | 65/30 В | 65 В | 150-700 А |
| 4 | Переменный | 220/380 В | 65 В | 100-500 А |
| 5 | Постоянный | 65/30 А | 65 В | 80-450 В |

27. Укажите название изображенного на рисунке способа восстановления деталей.

1. Пластическая деформация

2. Наплавка в среде защитного газа.

3. Электроконтактная сварка.

4. Плазменно-дуговая наплавка

28. Каким способом регулируется равномерность подачи топлива секциями насоса типа УТН?

1. Изменением жесткости пружины.

2. Не регулируется.

3. При помощи регулировочного болта и контргайки в толкателе плунжера.

4. Поворотом плунжеров путем перемещения хомутиков по рейке.

29. Чему равна допустимая величина радиального биения фаски клапана?

1. 0,600 мм;

2. 0,060 мм;

3. 0,006 мм;

4. Не регламентируется.

тест - 30. Чему равна допустимая величина торцевого зазора в масляном насосе в системе смазки двигателя СМД-60?

1. 2,8 мм;

2 .0,28 мм;

3. 0,028 мм;

4. 0,0028 мм.

31. Укажите правильный температурный режим работы термостата в системе охлаждения двигателя.

1. Температура начала открытия клапана – 50оС, полного закрытия –70 ОС.

2. Температура начала открытия клапана – 70оС, полного закрытия –90 ОС.

3. Температура начала открытия клапана – 70оС, полного закрытия – ниже 70 ОС.

4. Температура начала открытия клапана – 50оС, полного закрытия – ниже 70 ОС.

4. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ», «УСТРОЙСТВО»

- Пояснительная записка

Комплексный экзамен по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт» проводится по окончании изучения дисциплин за счет дополнительного времени предоставленного согласно графика проведения промежуточной аттестации, рассчитан на 3 часа. Экзамен проводится в устной форме, предполагает ответ на билет, состоящий из трех вопросов.

Цель проведения промежуточной аттестации - проверить степень овладения знаниями по данным дисциплинам, необходимых для выполнения основных трудовых операций по техническому обслуживанию и ремонту тракторов.

Обучающийся должен:

знать/понимать:

-классификацию   и общее устройство тракторов;

-общее устройство двигателя внутреннего сгорания, рабочий цикл двигателя;

-назначение и классификацию трансмиссий;

-электрооборудование тракторов;

-общие сведения  о черных и цветных металлах и сплавах;

-средства технического обслуживания тракторов, оборудование и диагностические  средства для организации  технического обслуживания тракторов;

-виды и методы ремонта тракторов.

уметь:

-оценивать техническое состояние тракторов и проводить ежесменные техническое обслуживание;

-проводить техническое обслуживание тракторов;

Количество часов на освоение программы дисциплин:

«Устройство» - 90 часов, из них лабораторно-практические – 60 часов;

«Техническое обслуживание и ремонт» - 50 часов,  из них лабораторно-практические – 30 часов.

- Критерии оценки уровня знаний, умений, компетенций

- оценка «5»  «отлично» выставляется обучающемуся, если он системно, глубоко и прочно усвоил программный материал дисциплин; полно, логически стройно, четко и правильно его излагает, умеет тесно связать теорию с практикой, привести примеры. Обучающийся не затрудняется с ответами на вопросы при их видоизменении. Ориентируется во всех выполненных лабораторно-практических работах.

- оценка «4» «хорошо» выставляется обучающемуся, если он в основном правильно, по существу излагает материал, но несколько нарушена логика и последовательность повествования, с защитой лабораторно-практических работ справляется, возможно, при использовании наводящих вопросов.

- оценка «3» «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания по основным вопросам дисциплин (не менее 50 %), но не усвоил деталей, допускает значительные неточности в ответе или недостаточно правильные формулировки, затрудняется в ответах на вопросы по своим практическим работам.

- оценка «2» «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не знает значительной части программного материала (более 50 %), допускает грубые ошибки, не ориентируется в выполненных лабораторно- практических работах.

- Содержание программы учебных  дисциплин

### Тематический план

теоретических занятий по предмету "Устройство"

| N п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Классификация и общее устройство тракторов | 2 |
| 2. | Двигатели тракторов | 14 |
| 3. | Шасси тракторов | 10 |
| 4. | Электрооборудование тракторов | 4 |
|  | Итого | 30 |

### Тематический план

лабораторно-практических занятий по предмету "Устройство"

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кривошипно-шатунный механизм тракторных двигателей | 3 |
| 2. | Распределительный механизм тракторных двигателей | 3 |
| 3. | Система охлаждения тракторных двигателей | 3 |
| 4. | Смазочная система тракторных двигателей | 6 |
| 5. | Система питания тракторных двигателей | 3 |
| 6. | Сцепление тракторов | 6 |
| 7. | Коробки передач тракторов | 6 |
| 8. | Ведущие мосты колесных тракторов | 3 |
| 9. | Задний мост и механизм управления гусеничных тракторов | 6 |
| 10. | Ходовая часть гусеничных тракторов | 3 |
| 11. | Ходовая часть и рулевое управление колесных тракторов | 3 |
| 12. | Тормозные системы колесных тракторов | 3 |
| 13. | Гидропривод и рабочее оборудование тракторов | 3 |
| 14. | Электрооборудование тракторов | 6 |
| 15. | Тракторные прицепы | 3 |
|  | Итого | 60 |

### Тематический план

теоретических занятий по предмету "Техническое обслуживание и ремонт"

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основы материаловедения | 4 |
| 2. | Техническое обслуживание тракторов | 6 |
| 3. | Ремонт тракторов | 10 |
|  | Итого | 20 |

### Тематический план лабораторно-практических занятий по предмету "Техническое обслуживание и ремонт»

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка технического состояния и проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) | 6 |
| 2. | Первое техническое обслуживание колесного и гусеничного трактора | 6 |
| 3. | Второе техническое обслуживание гусеничного трактора | 6 |
| 4. | Второе техническое обслуживание колесного трактора | 6 |
| 5. | Третье техническое обслуживание гусеничного трактора | 6 |
|  | Итого |  |

4.Перечень вопросов промежуточной аттестации

1.Классификация тракторов. Основные сборочные единицы. Понятие о тяговых качествах тракторов.

2.Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство двигателя.  Рабочий цикл двигателя.

3.Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

4.Распределительный и декомпрессионный механизмы. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

5.Система охлаждения двигателей. Классификация и схемы работы систем охлаждения. Основные неисправности систем охлаждения, их признаки и способы устранения.

6.Охлаждающие жидкости, их характеристика и применение. Воздушное охлаждение двигателей.

7.Смазочная система двигателей. Общие сведения о трении и смазочных материалах. 8.Масла, применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем смазывания деталей.

9.Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. Основные неисправности смазочной системы, их признаки и способы устранения.

10.Система питания двигателей. Смесеобразования в двигателях и горение топлива. Схемы работ систем питания.

11.Воздухоочистители и их классификация.

12.Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы.

13.Топливные насосы высокого давления.

14.Привод топливного насоса. Установка топливного насоса, регулировка угла опережения подачи топлива.

15.Карбюрация. Простейший карбюратор, состав горючей смеси.

16.Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и способы устранения. Марки топлива, применяемого для двигателей.

17.Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии. 18.Механические трансмиссии. Понятие о гидромеханической трансмиссии.

19.Типовые схемы сцеплений. Назначение, устройство, принцип работы сцеплений. Основные неисправности, их признаки и способы их устранения.

20.Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители. Общие сведения и   классификация коробок передач.

21.Основные детали и элементы коробок передач. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

22.Масла, применяемые для смазывания коробок передач, раздаточных коробок и ходоуменьшителей, их марки.

23.Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, принцип работы.

24.Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Масла для смазывания промежуточных соединений карданных передач, их марки.

25.Ведущие мосты тракторов. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. Ведущие мосты колесных тракторов.

26.Ведущие мосты гусеничных тракторов. Механизм поворота гусеничных тракторов. Приводы механизмов поворота гусеничных тракторов. Масла, применяемые для смазывания ведущих мостов тракторов, их марки.

27.Ходовая часть тракторов. Основные элементы ходовой части. Общие сведения о несущих системах. Назначение, устройство, принцип работы.

28.Передние мосты колесного трактора. Подвески колесного трактора. Колесный движитель. Колеса.

29.Рулевое управление. Назначение, устройство и принцип работы. Основные неисправности и способы их устранения.

30.Тормозные системы колесных тракторов. Назначение, устройство и принцип работы. Основные неисправности и способы их устранения.

31.Гидроприводы тракторов. Механизм навески трактора. Назначение, устройство и принцип работы. Регулировка механизма навески. Основные неисправности и способы устранения.

32.Рабочие жидкости, применяемые в гидравлической системе, их марки.

33.Рабочее и вспомогательное оборудование. Вал отбора мощности (ВОМ). Механизм управления. Расположение ВОМ у изучаемых марок тракторов. Механизм включения ВОМ.

34.Кабина. Рабочее место тракториста, защита от шума и вибраций. Вентиляция кабины.

35.Тракторные прицепы. Устройство, назначение и техническая характеристика прицепа. Основные требования безопасности при работе с прицепными приспособлениями и устройствами.

36.Источники электрической энергии. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

37.Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

38.Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

39.Приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

40.Схемы электрооборудования тракторов.

41.Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах.

42.Неметаллические материалы.

43. Защиты поверхности деталей машин от коррозии.

44.Средства технического обслуживания тракторов.

45.Оборудование для технического обслуживания тракторов.

46.Диагностические средства.

47.Организация технического обслуживания тракторов.

48.Виды технического обслуживания тракторов и перечень работ при их проведении. 49.Обкатка тракторов. Организация и правила хранения тракторов.

50.Безопасность труда при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту тракторов.

51.Виды ремонта тракторов.

52. Методы ремонта тракторов.

53.Подготовка тракторов к ремонту.

54.Технология ремонта.

55.Требования к качеству ремонта.

- Список литературы и интернет - источников для подготовки к промежуточной аттестации

1.Бадагуев, Б.Т. Эксплуатация транспортных средств (организация и безопасность движения): Практическое пособие / Б.Т. Бадагуев… — М.: Альфа-Пресс, 2017. — 240 c.
2. Бадагуев, Б.Т. Эксплуатация транспортных средств (организация и безопасность движения) / Б.Т. Бадагуев. — М.: Альфа-Пресс, 2016. — 240 c.
3. Бершадский, В.Ф. Основы управления механическими транспортными средствами и безопасность движения: Учебник / В.Ф. Бершадский, Н.И. Дудко, В.И. Дудко… — Мн.: Амалфея, 2013. — 458 c.
4. Блинкин, М.Я Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые институции / М.Я Блинкин. — М.: ИД ВШЭ, 2015. — 240 c.
5. Волков, В.С. Основы расчета систем автомобилей, обеспечивающих безопасность движения: Учебное пособие / В.С. Волков. — СПб.: Лань, 2015. — 144 c.
6. Горев, А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. — М.: ИЦ Академия, 2009. — 256 c.
7. Горев, А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: Учебное пособие для студ. высш. проф. образования / А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. — М.: ИЦ Академия, 2012. — 256 c.
8. Коноплянко, В.И. Организация и безопасность дорожного движения. / В.И. Коноплянко. — М.: Высшая школа, 2007. — 383 c.
9. Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: Учебник водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е» / О.В. Майборода. — М.: ИЦ Академия, За рулем, 2011. — 256 c.

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

КЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Классификация тракторов. Основные сборочные единицы. Понятие о тяговых качествах тракторов.

2.Основные детали и элементы коробок передач. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

3.Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство двигателя.  Рабочий цикл двигателя.

2.Масла, применяемые для смазывания коробок передач, раздаточных коробок и ходоуменьшителей, их марки.

3.Неметаллические материалы

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

| Малоархангельский филиал | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

2.Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, принцип работы.

3.Защиты поверхности деталей машин от коррозии.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Распределительный и декомпрессионный механизмы. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

2.Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Масла для смазывания промежуточных соединений карданных передач, их марки.

3.Средства технического обслуживания тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Система охлаждения двигателей. Классификация и схемы работы систем охлаждения. Основные неисправности систем охлаждения, их признаки и способы устранения.

2.Ведущие мосты тракторов. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. Ведущие мосты колесных тракторов.

3.Оборудование для технического обслуживания тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС_____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Охлаждающие жидкости, их характеристика и применение. Воздушное охлаждение двигателей.

2.Ведущие мосты гусеничных тракторов. Механизм поворота гусеничных тракторов. Приводы механизмов поворота гусеничных тракторов. Масла, применяемые для смазывания ведущих мостов тракторов, их марки.

3.Диагностические средства.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС_____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Смазочная система двигателей. Общие сведения о трении и смазочных материалах.

2.Ходовая часть тракторов. Основные элементы ходовой части. Общие сведения о несущих системах. Назначение, устройство, принцип работы.

3.Организация технического обслуживания тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Масла, применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем смазывания деталей.

2.Передние мосты колесного трактора. Подвески колесного трактора. Колесный движитель. Колеса.

3.Виды технического обслуживания тракторов и перечень работ при их проведении.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС_____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. Основные неисправности смазочной системы, их признаки и способы устранения.

2.Рулевое управление. Назначение, устройство и принцип работы. Основные неисправности и способы их устранения.

3.Обкатка тракторов. Организация и правила хранения тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Система питания двигателей. Смесеобразования в двигателях и горение топлива. Схемы работ систем питания.

2.Тормозные системы колесных тракторов. Назначение, устройство и принцип работы. Основные неисправности и способы их устранения.

3.Безопасность труда при выполнении работ по техническому обслуживанию и   ремонту тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС_____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Воздухоочистители и их классификация.

2.Гидроприводы тракторов. Механизм навески трактора. Назначение, устройство и принцип работы. Регулировка механизма навески. Основные неисправности и способы устранения.

3.Виды ремонта тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы.

2.Рабочие жидкости, применяемые в гидравлической системе, их марки.

3.Методы ремонта тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС_____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Топливные насосы высокого давления.

2.Рабочее и вспомогательное оборудование. Вал отбора мощности (ВОМ). Механизм управления. Расположение ВОМ у изучаемых марок тракторов. Механизм включения ВОМ.

3.Подготовка тракторов к ремонту.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Привод топливного насоса. Установка топливного насоса, регулировка угла опережения подачи топлива.

2.Кабина. Рабочее место тракториста, защита от шума и вибраций. Вентиляция кабины.

3.Технология ремонта.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Карбюрация. Простейший карбюратор, состав горючей смеси.

2.Тракторные прицепы. Устройство, назначение и техническая характеристика  прицепа. Основные требования безопасности при работе с прицепными приспособлениями и устройствами.

3.Требования к качеству ремонта.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и способы устранения. Марки топлива, применяемого для двигателей.

2.Источники электрической энергии. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

3.Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии.

2.Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

3.Неметаллические материалы.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС_____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Механические трансмиссии. Понятие о гидромеханической трансмиссии.

2.Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

3.Защиты поверхности деталей машин от коррозии.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС_____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства »

1.Типовые схемы сцеплений. Назначение, устройство, принцип работы сцеплений. Основные неисправности, их признаки и способы их устранения.

2.Приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

3.Оборудование для технического обслуживания тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Малоархангельский филиал

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий Малоархангельским филиалом ____________________А.К.Плотников |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт»

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1.Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители. Общие сведения и   классификация коробок передач.

2.Схемы электрооборудования тракторов.

3.Организация технического обслуживания тракторов.

Председатель ЦК профессионального цикла ППКРС _____________ Н.В.Ларкина

Преподаватель   ____________________________________          Д.Г.Степайкин